## Slide 1: 3D프린터 출력 실습 : 슬라이싱 프로그램
3D프린터 출력을 위한 슬라이싱 프로그램 사용방법을
알아보고 3D프린터로 모델링을 출력해보자

## Slide 2: 슬라이싱 프로그램 실습
슬라이싱(Slicing)의 뜻
슬라이싱이란?
얇게 썰어 내다(Slice) 의미 그대로 3D모델링을
한 층씩 얇게 조각 내는 작업
3D Slicing 작업을 통해 3D모델링을 조각 내는데
모든 3D프린터는 층(Layer) 단위로 물건을 구현하기 때문에
3D프린터 출력을 위해서 필수적인 과정

## Slide 3: 슬라이싱 프로그램 실습
슬라이싱을 해야하는 이유
3D모델링
컴퓨터 내에서 활용하기 위한 데이터로 작동방식이 30년이 넘은
3D프린터로 직접적인 연동이 불가능하기 때문에
3D프린터 출력을 위해서는 연동 가능한 파일로 변환 필요
3D Slice파일
3D프린터에서 사용 가능 하도록 변환 할 뿐만 아니라
3D프린터 출력을 위한 설정을 함께 저장한 데이터 파일
반대로 한번 Slice한 3D파일은 다시 모델로 복구시킬 수 없음

## Slide 4: 슬라이싱 프로그램 실습
슬라이싱 프로그램의 종류
대표적인 무료 오픈소스
슬라이싱 프로그램
< Cura >
대표적인 무료 오픈소스
슬라이싱 프로그램 2
< Matter Controll >
국내에 많이 보급된 큐비콘
3D프린터의 슬라이싱 프로그램
< Cubi Slicer >
국내에 많이 보급된 신도리코
3D프린터의 슬라이싱 프로그램
< 3DWOX >
세세한 기능이 탑재된 유료
슬라이싱 프로그램
< Simplyfy3D >
이 외에 수 많은 슬라이싱 프로그램이 존재하며
전용 프로그램을 요구하는 장비를 제외한 모든 FDM 3D프린터에서
오픈소스 슬라이싱 프로그램을 이용하여 작업이 가능 함

## Slide 5: 슬라이싱 프로그램 실습
3DWOX 인터페이스 소개
①
②
③
⑤
①
3D모델 불러오기
STL파일을 불러온다.
②
설정
3D프린터 출력에 대한 설정을 한다.
③
화면 전환
홈, 정면, 위쪽, 측면으로 화면을 전환한다.
④
뷰어 전환
기본보기, 서포트 수동생성, 레이어 뷰어로
전환하여 작업을 확인 한다.
⑤
변환 도구
이동, 확대/축소, 회전 명령어로 간단하게
3D모델 변환 작업을 한다.
④

## Slide 6: 슬라이싱 프로그램 실습
TIP
설정을 건너 뛰게 되면 기종이 맞지 않게 저장이 되어 출력을 할 수 없다.
필수 설정 (프린터 모델 설정)
그리는 방법
설정 > 프린터 설정으로 들어가서 출력하고자 하는 3D프린터 장비의 모델에 맞게 설정을 한다.
장비 모델에 따라 출력 사이즈나 기타 설정에서 차이가 난다.
프린터 설정으로 들어가
출력 하려는 3D프린터 모델을 선택
프린터 모델은 DP 200을 선택

## Slide 7: 슬라이싱 프로그램 실습
TIP
서포트에 따라 출력 시간, 출력 가능 여부가 달라지기 때문에 잘못 선택하면 출력이 실패한다.
필수 설정 (서포터 설정)
그리는 방법
SETTINGS 버튼을 눌러 설정으로 들어간다.
모델 형상에 따라 [서포트] 항목의 생성 위치를 선택 해 준다.
서포터 생성은 다음과 같다. 사용 안 함 : 서포터를 만들지 않음 배드에 닿는 곳만 : 바닥부터 조건에 맞는 부분에 생성 모든 곳 : 바닥, 모델링 모두 조건에 맞는 부분에 생성
모델링
사용 안함
모델의 각도가 45º 미만일 경우 서포터가 없어도 출력 가능
배드에 닿는 곳만
배드에서 조건에 맞는 지점 까지만 서포터를 생성
모든 곳
배드 뿐만 아니라 모델 위에도 조건 만족 시 서포터를 생성
설정(SETTINGS)으로 들어가
출력에 관한 설정을 조정하여 출력

## Slide 8: 슬라이싱 프로그램 실습
TIP
모델을 여러 개 불러 와서 출력 할 수 있으며, 출력 범위 안에서 출력이 가능하다.
슬라이싱 방법
그리는 방법
LOAD 또는 파일 > 모델 불러오기를 통하여 저장된 STL파일을 불러온다.
정상적으로 파일이 불러 와 진다면 화면 정 중앙 바닥에 모델이 놓이며 모델이 바닥에 붙어 있지 않을 경우 저장된 모델링 파일 자체가 문제이다.
STL파일 형식의 3D파일이
화면 정 중앙 바닥에 놓이며 노란색으로 표기
(크기로 인해 출력 범위를 벗어날 경우 회색으로 표기)
슬라이싱 프로그램에 확장자
STL의 파일을 선택하여 불러옴

## Slide 9: 슬라이싱 프로그램 실습
TIP
모델을 여러 개 불러 와서 출력 할 수 있으며, 출력 범위 안에서 출력이 가능하다.
그리는 방법
파일 > G-code 저장하기를 통하여 STL파일을 G-code파일로 저장한다.
정상적으로 파일이 불러 와 진다면 화면 정 중앙 바닥에 모델이 놓이며 모델이 바닥에 붙어 있지 않을 경우 저장된 모델링 파일 자체가 문제이다.
USB에 G-code파일을 저장 한 뒤
3D프린터로 출력 가능
G-code 저장하기로 G-code파일을
생성 가능 (모델 저장하기X)
슬라이싱 방법